## Slide 1
Проектирование ЛВС предприятия с серверными мощностями распределенными между офисом и ЦОД
Network Engineer. Basic.

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта Тема: Проектирование ЛВС предприятия с серверными мощностями распределенными между офисом и ЦОД
Вельдин Алексей
Системный администратор
ООО «Спортивные Лотереи»

## Slide 4: План защиты
Цель и задачи проекта
Какие технологии использовались
Что получилось
Выводы
Вопросы и рекомендации

## Slide 5
Цель и задачи проекта
1. | Определение задач: масштабируемость, отказоустойчивость, безопасность
2. | Определение ресурсов
3. | Выбор используемых технологий
4. | Проектирование и моделирование схемы сети
5. | Тесты и проверки
Цель проекта: спроектировать сеть компании с распределенными серверными мощностями

## Slide 6: Используемые технологии:
1. | VLAN | Для разделения сетей
2. | HSRP/Etherchannel/STP | Для обеспечения отказоустойчивости
3. | OSPF | Динамическая маршрутизация
4. | DHCP/CDP/NTP | Вспомогательный функционал
5. | NAT | Для выхода во внешнюю сеть
5. | ACL | Для обеспечения безопасности
6. | SSH | Для удаленного управления сетевыми устройствами

## Slide 7: Схема сети:

## Slide 8: VLAN
VLAN | Network | Name | Description
2 | 192.168.0.0/23 | Users | Основные пользователи
13 | 192.168.13.0/24 | MGM | Подсеть менеджмента в офисе
15 | 192.168.15.0/28 | Sec | Пользователи информационной безопасности
17 | 192.168.17.0/28 | IT | Пользователи отдела IT
100 | 192.168.100.0/27 | Print | Подсеть для принтеров и прочей переферии
113 | 192.168.113.0/28 | DCMGM | Подсеть менеджмент в датацентре
200 | 192.168.200.0/25 | OfficeSRV | Подсеть серверов в офисе
210 | 192.168.210.0/25 | DCSRV | Подсеть серверов в Датацентре
250 | 192.168.250.0/27 | ISS | Подсеть сервисов информационной безопасности
999 | 172.16.0.0/24 | Guests | Подсеть для гостей
777 |  | PARKINGLOT | 
Сеть поделена на 2 части: офис и ЦОД. 8 VLAN в офисе и 2 в ЦОД. Плюс VLAN 777 в качестве нативного и для неиспользуемых портов. VLAN терминируются на SVI на L3 коммутаторах.

## Slide 9: Адресация
Users |  |  |  |  | MGM |  |  |  |  | IT |  |  | 
Network | 192.168.0.0 | IP Range | 192.168.0.1-192.168.1.254 |  | Network | 192.168.13.0 | IP Range | 192.168.13.1-192.168.13.254 |  | Network | 192.168.17.0 | IP Range | 192.168.17.1-192.168.17.14
Mask | 255.255.254.0 | VLAN | 2 |  | Mask | 255.255.255.0 | VLAN | 13 |  | Mask | 255.255.255.240 | VLAN | 17
DHCP 192.168.0.10-192.168.1.254 |  |  |  |  | Static |  |  |  |  | DHCP 192.168.17.5-192.168.17.14 |  |  | 
Address | Device | Name | Description |  | Address | Device | Name | Description |  | Address | Device | Name | Description
192.168.0.1 | HSRP |  | GW |  | 192.168.13.1 | HSRP |  | GW |  | 192.168.17.1 | HSRP |  | GW
192.168.0.2 | Switch | DSW1 |  |  | 192.168.13.2 | Switch | DSW1 |  |  | 192.168.17.2 | Switch | DSW1 | 
192.168.0.3 | Switch | DSW2 |  |  | 192.168.13.3 | Switch | DSW2 |  |  | 192.168.17.3 | Switch | DSW2 | 
192.168.0.4 | Switch | AccSW2 |  |  | 192.168.13.4 | Switch | SrvSW |  |  | 192.168.17.4 | Switch | AccSW1 | 
 |  |  |  |  | 192.168.13.5 | Switch | AccSW1 |  |  |  |  |  | 
OfficeSRV |  |  |  |  | 192.168.13.6 | Switch | AccSW2 |  |  | Guests |  |  | 
Network | 192.168.200.0 | IP Range | 192.168.200.1-192.168.200.127 |  | 192.168.13.7 | Switch | SecSW |  |  | Network | 172.16.0.0 | IP Range | 172.16.0.1-172.16.0.254
Mask | 255.255.255.128 | VLAN | 200 |  | 192.168.13.8 | WR |  | Wi-Fi |  | Mask | 255.255.255.0 | VLAN | 999
Static |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DHCP 172.16.0.10-172.16.0.254 |  |  | 
Address | Device | Name | Description |  | ISS |  |  |  |  | Address | Device | Name | Description
192.168.200.1 | HSRP |  | GW |  | Network | 192.168.250.0 | IP Range | 192.168.250.1-192.168.250.31 |  | 172.16.0.1 | HSRP |  | GW
192.168.200.2 | Switch | DSW1 |  |  | Mask | 255.255.255.224 | VLAN | 250 |  | 172.16.0.2 | Switch | DSW1 | 
192.168.200.3 | Switch | DSW2 |  |  | Static |  |  |  |  | 172.16.0.3 | Switch | DSW2 | 
192.168.200.4 | Server | AD |  |  | Address | Device | Name | Description |  | 172.16.0.4 | Switch | AccSW2 | 
192.168.200.5 | Server | File |  |  | 192.168.250.1 | HSRP |  | GW |  |  |  |  | 
192.168.200.6 | Server | IT Jump |  |  | 192.168.250.2 | Switch | DSW1 |  |  | DCSRV |  |  | 
 |  |  |  |  | 192.168.250.3 | Switch | DSW2 |  |  | Network | 192.168.210.0 | IP Range | 192.168.210.1-192.168.210.127
SEC |  |  |  |  | 192.168.250.4 | Server | ISServices |  |  | Mask | 255.255.255.128 | VLAN | 210
Network | 192.168.15.0 | IP Range | 192.168.15.1-192.168.15.14 |  |  |  |  |  |  | Static |  |  | 
Mask | 255.255.255.240 | VLAN | 15 |  | DCMGM |  |  |  |  | Address | Device | Name | Description
DHCP 192.168.15.5-192.168.15.14 |  |  |  |  | Network | 192.168.113.0 | IP Range | 192.168.113.1-192.168.113.254 |  | 192.168.210.1 | HSRP |  | GW
Address | Device | Name | Description |  | Mask | 255.255.255.0 | VLAN | 113 |  | 192.168.210.2 | Switch | DCL3SW1 | 
192.168.15.1 | HSRP |  | GW |  | Static |  |  |  |  | 192.168.210.3 | Switch | DCL3SW2 | 
192.168.15.2 | Switch | DSW1 |  |  | Address | Device | Name | Description |  | 192.168.210.4 | Server | AD | 
192.168.15.3 | Switch | DSW2 |  |  | 192.168.113.1 | HSRP |  | GW |  | 192.168.210.5 | Server | File | 
192.168.15.4 | Switch | AccSW1 |  |  | 192.168.113.2 | Switch | DCL3SW1 |  |  | 192.168.210.6 | Server | Mail | 
 |  |  |  |  | 192.168.113.3 | Switch | DCL3SW2 |  |  | 192.168.210.7 | Server | BackupSRV | 
 |  |  |  |  | 192.168.113.4 | Switch | SW-DC |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: VLAN

## Slide 11: HSRP
На каждой паре L3 коммутаторов в офисе и ЦОД настроен HSRP и настроена балансировка по принципу «четные VLAN в одну сторон, нечетные в другую»

## Slide 12: Etherchannel
В ЦОД настроен LACP Active-Active

## Slide 13: STP
На коммутаторах настроен Rapid PVST. По умолчанию включен BPDU Guard и access порты переведены в режим Portfast.

## Slide 14: OSPF
Между офисом и ЦОД поднят процесс OSPF. Каждый коммутатор строит соседство со всеми участниками с целью обеспечения отказоустойчивости.

## Slide 15: DHCP
На Access свитчах подняты DHCP серверы для конечных пользователей.

## Slide 16: CDP
CDP деактивирован на портах смотрящих во внешнюю сеть.

## Slide 17: NAT
С целью доступа в «интернет» в ЦОД был настроен NAT с перегрузкой, в офисе – динамический. Так же статический NAT представлен на схеме во «внешней сети»

## Slide 18: ACL. Матрица доступа.
Vlan | Subnet | Wmask |  | Users | MGM | Sec | IT | Print | DCMGM | OfficeSRV | DCSRV | ISS | Guests | Inet
2 | 192.168.0.0 | 0.0.1.255 | Users |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | 192.168.13.0 | 0.0.0.255 | MGM |  |  |  |  |  |  | Jump |  |  |  | 
15 | 192.168.15.0 | 0.0.0.15 | Sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 | 192.168.17.0 | 0.0.0.15 | IT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100 | 192.168.100.0 | 0.0.0.31 | Print |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
113 | 192.168.113.0 | 0.0.0.15 | DCMGM |  |  |  |  |  |  | Jump |  |  |  | 
200 | 192.168.200.0 | 0.0.0.127 | OfficeSRV |  | Jump |  |  |  | Jump |  |  |  |  | Mail
210 | 192.168.210.0 | 0.0.0.127 | DCSRV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mail
250 | 192.168.250.0 | 0.0.0.31 | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
999 | 172.16.0.0 | 0.0.0.255 | Guests |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | Internet |  |  |  |  |  |  | Mail | Mail |  |  | 

## Slide 19: ACL
Согласно матрице доступов написаны ACL и применены на входе интерфейсов SVI на L3 коммутаторах.

## Slide 20: SSH
На сетевых устройствах настроен доступ по SSHv2.

## Slide 21: Выводы
Была построена модель сети с распределенными ресурсами, отвечающая минимальным требованиям безопасности, масштабируемости и отказоустойчивости.
Использован ряд технологий, изученных в ходе курса
Был реализован ряд идей и многое, хоть и не всегда удачно, испробовано на практике
Планы по развитию сети
Более точная настройка ACL
DUAL ISP
FireWall
Безопасность
VPN между офисом и ЦОД и для пользователей
Планы по развитию меня
Увидимся на Prof курсе 30 сентября 

## Slide 22
Вопросы и рекомендации
если есть вопросы
если вопросов нет
+
–

## Slide 23: Спасибо за внимание!